|  | Главный инженер «_____»_______________2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по экспертизам промышленной безопасности  трубопроводов пара, сетевой воды внутри котельной и паровых котлов

Москва

2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подраздел 3.7 Требования к опыту

Подраздел 3.8. Требования к сроку выполнения услуг или работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов пара, сетевой воды внутри котельной и паровых котлов

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара IV категории регистрационный № К-111Т. Экспертиза промышленной безопасности трубопровода сетевой воды IV категории регистрационный № К-112Т. Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-12 регистрационный №11111 и экономайзера заводской №111 Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-13 регистрационный №11215 и экономайзера заводской №111.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Проверка состояния паровых котлов и экономайзеров, трубопровода сетевой воды, трубопровода пара на соответствие их требованиям промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей эксплуатации.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Экспертиза промышленной безопасности оборудования под давлением проводится в соответствии с п.467, п.468 ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536п.24, п.25 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) При проведении экспертизы технических устройств выполняются анализ документации, относящейся к техническим устройствам и режимам эксплуатации технических устройств, расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств (в случаях, при которых проводится техническое диагностирование технических устройств). Техническое диагностирование технических устройств включает следующие мероприятия: визуальный и измерительный контроль; оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); выбор методов неразрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); неразрушающий металла и сварных соединений технического устройства (при наличии); оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; исследование материалов технического устройства; расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; оценку остаточного ресурса (срока службы).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ

Подраздел 3.1 Общие требования

Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков Федеральной Антимонопольной Службы России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к качеству оказываемых услуг по экспертизе промышленной безопасности устанавливаются в порядке, утвержденным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, ст.13,(ред. от 08.12.2020)

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

По результатам экспертизы технического устройства в заключении экспертизы должны дополнительно приводиться сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния объектов экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объектов экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации (ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Эксперт в области промышленной безопасности обязан обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения указанных экспертиз, в соответствии с статья 13, п. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Эксперты, участвующие в проведении экспертизы, обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Подраздел 3.6 Специальные требования

• Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте. • Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э12-ТУ, Э12-ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы аттестованных, имеющих стаж работы экспертов (не менее 5 лет) в соответствии с требованиями пункта 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». • Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (Свидетельство об аккредитации), в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и СДАНК-01-2020 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего контроля», разработанный и принятый Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия, либо действующего договора с соответствующей лабораторией. • Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК - (ультразвуковая толщинометрия), аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. • Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». • Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ.

Подраздел 3.7 Требования к опыту

• Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. • Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

Подраздел 3.8. Требования к сроку выполнения услуг или работ

Наименование экспертизы Срок готовности экспертизы Действительность предыдущей экспертизы до: 1. Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара IV категории регистрационный № К-111Т. 15 апреля 2023 16.05.2023 2. Экспертиза промышленной безопасности трубопровода сетевой воды IV категории регистрационный № К-245Т. 30 ноября 2023 16.12.2023 3. Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-10-13 регистрационный № 11112 и экономайзера заводской № 511. 15 апреля 2023 03.05.2023 4. Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-10-13 регистрационный № 1111 и экономайзера заводской № 11 15 апреля 2023 03.05.2023

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом оказанных услуг являются заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на ОПО: Заключение экспертизы промышленной безопасности трубопровода пара IV категории регистрационный № К-111T Заключение экспертизы промышленной безопасности трубопровода сетевой воды IV категории регистрационный № К-112T. Заключение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-11 регистрационный №1111 и экономайзера заводской №511. Заключение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-12-13 регистрационный №1111 и экономайзера заводской №511. Заключения экспертиз промышленной безопасности должны содержать выводы о соответствии технических устройств требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливать срок и условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе, разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность проведения технического освидетельствования.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

В соответствии с условиями договора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности устанавливаются Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", статья 13. Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию, изложенную на русском языке на бумажном носителе: а) заключение экспертизы промышленной безопасности трубопровода пара IV категории регистрационный № К-111Т – 1 экземпляр и 1 экземпляр на CDR – диске (файл в формате РDF); б) заключение экспертизы промышленной безопасности трубопровода сетевой воды IV категории регистрационный № К-112Т – 1 экземпляр и 1 экземпляр на CDR – диске (файл в формате РDF); в) заключение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-10-13 регистрационный № 1111 и экономайзера заводской № 511 – 1 экземпляр и 1 экземпляр на CDR – диске (файл в формате РDF); г) заключение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-10-13 регистрационный № 1111 и экономайзера заводской № 511 – 1 экземпляр и 1 экземпляр на CDR – диске (файл в формате РDF); д) акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя - 2 экземпляра; е) счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ – 1 экземпляр.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ОПО ФНП ДКВР 11 ЗС ТУ | Опасный производственный объект Федеральные нормы и правила Двухбарабанный котел вертикальный реконструированный 11 - паропроизводительность (т/ч), 13 – абсолютное давление пара (кгс/см2) Здания и сооружения на ОПО Технические устройства на ОПО |

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Условия | Описание условий проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пропускной режим | Пропускной режим на объекты технической зоны осуществляется в соответствии с Законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановленим Правительства РФ от 05.10.2020 № 1605 Оформление временных пропусков на объекты ООО «__» для лиц, выполняющих работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: +7 999 999-99-99. Исполнитель самостоятельно в установленном порядке и за свой счет должен проходить процедуру оформления пропусков для своих сотрудников, а также на автотранспорт и ввозимые материалы в техническую зону. |

Главный инженер  								     И.И. ИВАНОВ